## Slide 1: 算法依赖的计算模型？
ENIAC
8086
大数据集群
量子计算机

## Slide 2: CPU+内存
短期记忆(很少事情)
推理计算
长期记忆（很多事情)
寄存器(Register)
算数逻辑单元(ALU)
随机存储器(RAM)
其他： 缓存等

## Slide 3: 寄存器（短期记忆）
8086有8个
i7有24个

## Slide 4: ALU（算数逻辑单元）
5000*0.2的计算过程?
5000
0.2
1000
寄存器

## Slide 5: 随机存储器(长期记忆)
访问每一个地址的时间相同
Byte 字节 （8位）

## Slide 6: 随机存储器(长期记忆)

## Slide 7: 指令
001000 0000 0000000000001111101000
LOAD A, 1000

## Slide 8: CPU指令集
计算(ALU-寄存器) | RAM-寄存器 | 控制程序流程
ADD | LOAD | BRANCH
SUB | STORE | BREQ
MUL | MOV | BRNE
AND |  | BRIO
OR |  | 
SIN |  | 
... |  | 

## Slide 9: 启动

## Slide 10: 5000 * 0.2 = ?

## Slide 11: 指令空间地址
LOAD A, 1000 # 把5000从内存地址1000中读取到CPU寄存器A
LOAD B, 1008 # 把0.2从内存地址1008读取数据到CPU的寄存器B3.
Multiply C, A, B # 将寄存器A和寄存器B的值相乘，然后存入寄存器C
Store C, 1016 # 将寄存器C的值存入地址1016

## Slide 12: 程序指针(PC)
一个特殊的寄存器，存储下一条要执行的程序所在的内存地址
PC
PC
PC
PC

## Slide 13: 指令周期
decode
execute
store
fetch
LOAD A,1000
100011 0000 000003e8
指令编码
寄存器
内存地址

## Slide 14: CPU 周期

## Slide 15
100
LOAD A, 1000
5000
0.2
1000
104
LOAD B,1008
108
Multiply C,A,B
112
Store C,1016
1000
执行LOAD,A,1000
执行LOAD B,1008
执行Multiply C,A,B
执行Store C,1016